## Slide 1: RD研發進度分享
姓名：羅紹賢 職稱：副工程師
創生處 技術加值 組
2022.11.04

## Slide 2
Pycaret
旺欉+宏英 - 進度
  模型再訓練
  前端可視化頁面
  上線測試進度(兩案皆已完成)
  其他(資料未更新偵測程式)
(韌性焊接)進度
  第三次標記資料前處理
  自動資料切割
大綱

## Slide 3: Pycaret – 低代碼機器學習工具
Import packages
Load data

## Slide 4: Pycaret – 低代碼機器學習工具
Set setup
EDA

## Slide 5: Pycaret – 低代碼機器學習工具
Compare model
Create model

## Slide 6: Pycaret – 低代碼機器學習工具
Tune model
Evaluate model

## Slide 7: Pycaret – 低代碼機器學習工具
Ineterpret model
Save and load model

## Slide 8: 旺欉 - 模型再訓練
資料標記分類佔比：
  A級(完美半成品)：280錠，佔比68%
  B級(略帶瑕疵)：132錠，佔比32%
標記分類(A、B級)
模型輸入資料概覽
以統計分析手法展開原始數據，共71個欄位，包含70個數值型資料與1個類別型資料
目前收集鋁錠資料共412錠
原始資料轉換
資料標記結果

## Slide 9: 模型再訓練
最佳演算法：LightGBM
針對B級品之召回率
特徵重要性排序
特徵對品質結果影響最大的前三名：
  模具溫度最小值
  盛錠筒溫度峰度
  盛錠筒溫度平均值
推測：
於擠製過程中，模具與盛錠筒溫度可能會造成鋁擠半成品在冷卻過後易出現結晶化或其他表面異常狀況。

## Slide 10: 前端可視化頁面

## Slide 11: 其他
資料未更新偵測程式
XAI模組對應資料庫欄位

## Slide 12: 模型再訓練
316K
溫控器溫度
電流
轉速
321K
320K
出料寬度
317K
以統計分析手法展開原始數據，共11個欄位，包10個數值型資料與1個類別型資料
目前收集塑膠地磚底料生產資料共341,571筆
原始資料轉換
資料標記結果
模型輸入資料總覽

## Slide 13: 模型再訓練
資料標記分類佔比：
  正常(厚度於允收範圍內)：243,569筆，佔比72%
  異常(厚度於允收範圍外)：98,002筆，佔比28%
模型衡量指標
  允收厚度正常範圍：1.3±0.1mm
  抓取資料條件：寬度介於50至150，且出料溫度介於20至90度
  訓練/測試集：80:20
資料類型 | 資料量(組)
訓練集 | 273256
測試集 | 68315
總和 | 341571
模型輸入資料
編號 | 品質分類 | 資料量(組)
0 | 正常 | 243569
1 | 異常 | 98002
模型輸入資料標記

## Slide 14: 模型再訓練
機器學習方法效能排序
最佳演算法：額外樹
針對異常召回率為95%，達成預期規劃指標
主要影響塑膠地磚厚度品質的肇因與影響佔比分為
  滾筒溫度(15.5%)
  材料溫度(13.5%)
混淆矩陣

## Slide 15: 前端可視化頁面

## Slide 16: 第三次標記資料前處理
Z
S
C
O
R
E
DATA
一片網片(共16個焊點)
共10片網片資料
*10片網片 = 160個焊點資料

## Slide 17: 自動資料切割
各個焊點起訖索引值