## Slide 1: RD工作進度報告
2022.01.27

## Slide 2
工作進度報告(依廠商)
  福壽
  光榮
  益張
  旺欉
  宏英
大綱

## Slide 3: 福壽
待辦事項
  網頁剩餘UI改動
    顯示上次更新時間：從API改為直接顯示
    其他UI調整
  粉碎機編號統一改為「 IN35601-FWUSOW-11164 」

## Slide 4: 光榮
其他討論
  主要想知道「剪口組精修段各站/人的作業進度與完程度」
    規劃數位報工系統解決此問題(不參與派工邏輯，由廠內組長手動於系統上派工)
  已產出最新版資料流、初版網頁畫面設計，以此與MIS曾先生進行討論

## Slide 5: 益張
待辦事項(奇易)
  確認焊接部分如何配合工單與是否導入機器手臂
  確認感測器規格
    震動、電流、雷射測距
  設計感測器保護罩(配電箱?)
  確定資料傳輸方式與格式
  討論如何抓取控制器資料
    OPCUA程式，語言：C#
  確認焊接與鉅切要抓取的參數資料，並確定該參數是否與其品質有關聯，以便進行試驗的設計

## Slide 6: 益張(續)
待辦事項(紹賢)
  預計焊接試驗設計內容，有諸多需討論的地方
    不良種類：目前已知有焊接元件未放置定位、短測波浪線不平整等不良種類。使用機器手臂焊接是否會產生相同的品質問題？是否須關注所有不良的品質問題？
    資料標記：是否有位置置放資料標記用之裝置？該動作應安查於SOP中哪一步驟後？
    資料蒐集量：目前預計蒐集100組數據，包含70組好刀、30組壞刀資料，後續進行滾動式調整

## Slide 7: 益張(續)
待辦事項(紹賢)
  預計鉅切試驗設計內容(類似金盛元案)
    預計於1切4圓鉅機蒐集參數資料
      鐵管管厚：固定1.4mm
      鉅片廠商與材質： Manitou 義大利、DF 德國多層膜
      鉅片直徑：鋸片隨重新修齒持不同直徑有不同齒數
      鋸片厚度： 1.6mm與2.0mm，但目前不會依照不同鐵管厚度更換合適的鋸片厚度
      鉅片齒型
    預計蒐集與鉅片磨耗程式相關參數資料
      鋸片馬達電流、震動頻率

## Slide 8: 益張(續)
待辦事項(品皜)
  焊接試驗設計按鈕規格
    於平板上依照鐵架焊接點，每一角有四個焊接點(一上一下，左右對齊)，預計設計共16個按紐，以便後續於現場標記資料使用

## Slide 9: 旺欉
待辦事項
  溫度、壓力等資料持續蒐集中
  資料標記部分，將於品檢處設置含有A、B、C級按紐的裝置，但須解決目前廠內品檢不嚴謹的情況

## Slide 10: 宏英
待辦事項
  設置感測器